Sicherungsplan für Bahnsteigpflegearbeiten

(gem. Sicherungsanweisung der AVG)

# Angaben des ausführenden Unternehmers zur Arbeitsstelle

  - Ausführender Unternehmer:

(Firma, Anschrift)

  - Lage der Arbeitsstelle:

Bahnhof/Haltepunkt:

Gleis(/e) Nr.:

Einsatz von Maschinen (Anzahl, Art):

# Dauer der Arbeiten (am/von – bis, Datum, Uhrzeit):

Anlagen:

Die Art der Arbeit entspricht den Vorschriften des § 6 Absatz 1 BGV-D33 .

Die Auswahl der Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung der „persönlichen Anforderungen“ nach § 24 BGV D30 i.V. mit den Bestimmungen der Sicherungsanweisung der AVG.

Die Arbeit wird unter Beachtung der in diesen Vorschriften aufgeführten Voraussetzungen ausgeführt durch eine Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten, von denen ein Beschäftigter die Sicherung übernimmt oder eine besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Person.

Die besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Person ist über die Grundsätze der Selbstsicherung nach § 6 Absatz 1 BGV D33 unterwiesen und wird nach Bedarf und bei Änderungen der bahnbetrieblich bedingten Gefahrensituation unverzüglich über neue Gefahren unterrichtet.

|  |  | ............................................ |
| --- | --- | --- |
| (Name, Telefon) | (Datum) | (Unterschrift) |

2.	Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

|  |  |  |  | Nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme wird angeordnet (Zutreffendes ankreuzen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gleis Nr. | Maximale v zul [km/h] | Gefahrenbereich ab Bahnsteigkante (1,0/1,5 m) | Annäherungsstrecke [m] | Fahrten können am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkannt werden | Anzeichen der Annäherung von Fahrten können sicher und rechtzeitig gedeutet werden | Sperrung aus Uv-Gründen (bei Maschineneinsatz immer erforderlich!) |

Annäherungsstrecken für v zul: 	120 km/h => 350 m

100 km/h => 280 m

80 km/h => 225 m

60 km/h => 175 m

40 km/h => 125 m

Zuständiger Fahrdienstleiter (Bf, Stw, Tel.-Nr.):

Sicherungsüberwachung erfolgt durch:

(Abt/Firma, Anschrift)

Anlagen:

| Für die sachliche Richtigkeit der Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2, falls diese nicht von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle erstellt wurden: |  |
| --- | --- |
| (Name) | (Datum) | ................................... (Unterschrift) |  |

| Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich: |  |
| --- | --- |
| (die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle) (Name) | Datum | ................................... (Unterschrift) |  |

3. Entscheidung des ausführenden Unternehmers zur Selbstsicherung

Die Arbeiten gemäß Abschnitt 1 werden unter Einhaltung der in Abschnitt 2 angeordneten Sicherungsmaßnahme(n) durchgeführt.

Vor jedem Arbeitsbeginn und während der Arbeiten ist die Sicht auf die Annäherungsstrecke zu überprüfen. Ist sie nicht ausreichend, sind andere Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen.

Ausführender Unternehmer:

|  |  | ............................................ |
| --- | --- | --- |
| (Name, Telefon) | (Datum) | (Unterschrift) |